Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov

Registrační číslo CZ.1.07/ 1.1.26/02.0010

ZKUŠEBNÍ	TEST	2

elektrikář pro silnoproud - technologie

1.  Bezpečné jmenovité střídavé napětí živých částí v prostředí normálním je?

a) do 65 V

b) do 58 V

c) do 50 V

2.  Velikost proud, protékajícím lidským tělem je ovlivněn?

a) pracovním cyklem srdce

b) velikostí celkového odporu a cestou tělem

c) pohlavím člověka

3. Jako zdroj bezpečného napětí můžeme použít?

a) autotransformátor

b) převodový transformátor

c) bezpečnostní ochranný transformátor

4. Rozhodující při úrazu el. proudem je?

a) velikost napětí, kterého se člověk dotýká

b) velikost proudu, protékající lidským tělem

c) velikost odporu lidského těla

5. Zásuvky pro obvody SELV a PELV ?

a) musí mít kontakt pro ochranný vodič

b) mohou mít kontakt pro ochranný vodič

c) nesmějí mít kontakt pro ochranný vodič

6. Živé části obvodů SELV se?

a) nesmějí spojovat se zemí

b) musejí spojovat se zemí

c) mohou spojovat se zemí

7. Střední vodič je označen barvou?

a) tmavě modrou

b) zeleno žlutou

c) světle modrou

8. El. Předměty II. Třídy poskytují svým provedením ochranu?

a) zvýšenou

b) doplňkovou

c) základní

9. Za ochranné pomůcky se považují?

a) žebříky

b) izolované kleště

c) dielektrické rukavice

10. Ochranný vodič se značí barvou?

a) světle žlutou

b) tmavě modrou

c) kombinací barev zelená / žlutá

11. Pohyblivý prodlužovací přívod se provede?

a) dvoužilový pro připojování spotřebičů II. Třídy

b) tří žiloví, ochranný vodič je veden samostatně od dutinky vidlice na kolík pohyblivé zásuvky,

a nesmí být spojen se středním vodičem

c) tří žiloví, a v pohyblivé zásuvce se provede propojení ochranného kolíku a pravé dutinky

12. Pracovníka, který utrpěl úraz elektrickým proudem, je v bezvědomí, dýchá a má

hmatatelný tep, uložíme?

a) na záda s hlavou podloženou

b) na bok s hlavou zakloněnou

c) na záda s podloženýma nohama

13. Při použití dvou napěťových soustav?

a) může být použito jednoho typu zásuvek, které musí být viditelně označeny

b)musí být zásuvky nezáměnné

c) může být použito zásuvek bez označení

14. Mohou být v budovách, kde je zaveden plyn, zvonky s přerušovačem?

a) pouze se stíněným přerušovačem

b) můžou být

c) nesmějí být

15. Kdo určuje prostředí u zařízení v provozu?

a) projektant

b) provozovatel

c) revizní technik

16. Vidlici jedné proudové soustavy do zásuvky jiné proudové soustavy?

a) může být umožněno použít

b) nesmí být umožněno použít

c) musí být umožněno použít

17. Beznapěťový stav el. zařízení, které bylo odpojeno od sítě ?

a) se musí spolehlivým a bezpečným způsobem ověřit ve všech pólech, fázích a přívodech

b) se nemusí, ověřuje se pouze u zařízení nad 1 kV

c) se nemusí, pokud to pracovník, který el. zařízení odpojil, oznámil

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

1c, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7c, 8c, 9c, 10c, 11b, 12b, 13b, 14c, 15a, 16b, 17a.

Vypracoval: Pavel Porteš

Použitá literatura: 	-Dílenská příručka učebních oborů elektro-kolektiv autorů: Josef Bohdal, Jan Staněk, Jaroslav Podimák, František Ditrych, Miroslav Hloucal, Rostislav Přibík, Martin Robeš, Josef Lancoš, Rudolf Šimek, Jaroslav Vondřich

-Trivium elektrotechnika- Ing. Rudolf Raška, Ing. Josef Struška, Dalibor Vlček

-Elektrotechnické předpisy v obrazech- Miroslav Stabryn

-Revize elektrických zařízení do 1000V-Václav Honys